## Slide 1: Integrirani krugovi
Eugen Rožić
ZTŠ Rudolf Perešin
tehnologije i primjeri

## Slide 2: Uvod
Diskretne komponente – jedan tranzistor, jedna dioda, …
  treba ih sve složiti i spojiti, jednu po jednu
    Puno vremena i prostora i mogućnosti za pogrešku i oštećenje itd.
      Čak i ako strojevi to rade, tako komponentu po komponentu
Većina komponenti se koristi u istim sklopovima!
  Pojačala, ispravljači, senzori, konverteri, logička vrata, …
  Brojila, registri, memorije, kontroleri, procesori, …
Integrirani krugovi (Integrated Circuit – IC)
  Fizički neodvojivi električki međupovezani elementi (za izradu i trgovinu)
  Sve integrirano u jednom komadiću (chip) silicija – (mikro)čipovi
  Puno jeftinija i efikasnija proizvodnja (manje materijala, brže, strojno) i rad (manje energije, brže) zbog veličine i blizine komponenti

## Slide 3: Podjela po vrsti signala (namjeni)
Analogni integrirani krugovi:
  Pojačala (OP-AMP) i kompleksniji sklopovi na bazi pojačala (zbrajala, integratori, …)
  Ispravljači (Graetz), limitatori i ostalo upravljanje strujom
  Razni senzori itd.
Digitalni integrirani krugovi:
  Logička vrata i kompleksniji sklopovi na bazi logičkih vrata, sve do cijelih procesora
  Bistabili i sve moguće vrste digitalne memorije
  Dvije glavne tehnologije: TTL (od BJT-a) i CMOS (od MOSFET-a)
Integrirani krugovi miješovitog signala:
  Razni konverteri signala (A/D, D/A, modulatori, …)
  Digitalni radio i audio čipovi

## Slide 4: Tehnologija proizvodnje
Postupak (ugrubo):
  Veliki cilindar silicija nareže se na tanke „šnite” (engl. wafer)
    Može biti i neki drugi poluvodički materijal osim silicija
  Ti waferi se očiste i obrade
  Na njima se foto i kemijskim tehnikama „naprave” tranzistori (i ostale komponente) po dizajnu (shemi)
    Dopiranje, depozicija, skidanje, …
    Danas gotovo isključivo MOSFET tranzistori, i to u CMOS tehnologiji
  Na njih se polože vodovi (bakar), isto po računalno izrađenoj shemi
  Ploča se izreže na komadiće (chipove), njih stotine i tisuće
  Čipovi se testiraju i stave u svoja pakiranja
    Pakiranja su danas gotovo isključivo plastična, nekada su bila keramička
Ilustracija postupka - https://www.youtube.com/watch?v=d9SWNLZvA8g

## Slide 5: Generacije (razine integracije)
SSI (Small-scale integration; 1964)
  Do 10 tranzistora ili do 12 logičkih vrata
MSI (Medium-scale integration; 1968)
  Do 500 tranzistora ili do 100 logičkih vrata
LSI (Large-scale integration; 1971)
  Do 20k tranzistora ili do 10k logičkih vrata
  Prvi cijeli mikroprocesori (8-bitni) i veće memorije u jednom čipu
VLSI (Very-large-scale integration; 1980)
  Do 1M tranzistora ili do 100k logičkih vrata
  Omogućeno pojavom CMOS tehnologije (umjesto TTL i NMOS)
    Od 2011 preko 99% svih IC-ova (svih namjena) izrađeno CMOS tehnologijom
  16-bitni i prvi 32-bitni procesori, RAM do 1 MB

## Slide 6: Integracija – moderno doba
ULSI (Ultra-large-scale integration; 1986)
  Više od 1M tranzistora ili više od 100k logičkih vrata
  Trenutno uobičajeno preko 1G (1 milijarda) tranzistora po čipu (grafičke kartice i moderni procesori)
    Preko 10G za najjače i najskuplje
3D-IC
  Više silikonskih čipova naslagano jedan na drugi i međusobno povezano električki
    Postoje razne varijante…
  Još veća gustoća i više tranzistora po čipu (preko 1T već danas)
WSI (Wafer-scale integration), SoC, …
  Cijelo „računalo” na jednoj ploči od silicija
  Svakakve tehnološke poteškoće – nije još uobičajeno

## Slide 7: Tehnologije pakiranja
Koje pakiranje se koristi ovisi o razini integracije, namjeni itd.
  Tehnologije pakiranja su se, naravno, razvijale paralelno sa tehnologijama proizvodnje čipova, ali i tiskanih pločica na koje se čipovi stavljaju (o tome u idućoj prezentaciji)
Neke od (najčešćih) vrsta pakiranja:
  DIP (Dual in-line package)
    Špičasti izvodi (pinovi) s obje strane, prolaze kroz pločicu
    Lako za ručno postavljanje i lemljenje na tiskane pločice, pogotovo jednostrane
    Idealno za izradu prototipova (protoboard) i kućnu radinost
    Nazivi su DIPn, gdje je n = broj pinova (npr. DIP16, DIP8, …)
    Pinovi su numerirani, suprotno od kazaljke na satu od gornjeg lijevog
    Razne moguće varijante (SIP, QIP, …)

## Slide 8: Tehnologije pakiranja
  SOIC (Small outline IC)
    SMT (surface-mount) tehnologija - ne prolazi kroz pločicu
    30-50% manja površina od DIP za isti čip
    Vrlo teško za ručno postavljanje i lemljenje
    Ista shema nazivanja i numeriranja pinova…
    Industrijski standard za jednostavne/male IC-ove
  Veći/kompliciraniji čipovi trebaju više pinova…
    Quad Flat Package (QFP)
      Često mikrokontroleri (ali procesori)
    Pin Grid Array (PGA)
      Uobičajeno za jače procesore (PC i GPU)
  Chip-on-board (COB)
    Bez pakiranja, direktno na pločicu (prekriveno smolom)