## Slide 1: Tiskane pločice (PCB)
Eugen Rožić
ZTŠ Rudolf Perešin
tehnologije i primjeri

## Slide 2: Uvod
Elektronički krugovi izrađuju se od čipova (dakle gotovih integriranih krugova) i drugih pojedinačnih elemenata (otpornika, kondenzatora, …) koji trebaju biti povezani vodovima…
Tiskane pločice su tvrda podloga za elektroničke krugove
  Kompaktno i praktično
Zovu se tiskane (PCB – printed circuit board) jer se shema kruga, dakle potrebnih vodova i organizacije elemenata, računalno dizajnira i ispisuje
  Vodovi su tanke vodljive trake bakra po pločici na koje se leme elementi
  Dovoljno dobro jer su struje u elektronici u pravilu male

## Slide 3: Materijali
Same pločice su od tvrdog i laganog izolatorskog materijala
  npr. papir namočen ili stakloplastika prekrivena epoksidnom smolom
Na tom izolatorskom materijalu nalazi se tanki sloj vodiča
  u pravilu bakar pa preko njega neki nekorozivni vodič (lem/tinol, kositar, nikal ili zlato čak)
Preko bakra inicijalno postoji foto-osjetljivi zaštitni sloj potreban za izradu
Postoje i razni dodatni slojevi (industrijska, strojna izrada), npr. tekst i oznake, zaštitni sloj (često zeleni) itd.

## Slide 4: Postupci izrade
Stari (ručni) postupak izrade:
  Osmisli se shema sklopa, dakle gdje će što na pločici stajati i kako biti povezano
    To se danas radi računalno, u posebnim programima, za imalo ozbiljnije sklopove jer inače je prekomplicirano
  Ta shema se ili precizno nacrta rukom ili isprinta na foliju – to se zove maska (slika desno)
  Maska se stavi preko pločice i osvijetli UV svjetlošću
    To „uništi” foto osjetljivi zaštitni sloj tamo gdje ga „maska” nije pokrila
  Pločica se stavi u posebnu otopinu (željezov klorid) i provede se postupak jetkanja
    To ukloni sav nezaštićeni bakar – ostane samo ono što je maska pokrila
  Ukloni se preostali foto-osjetljivi sloj i doda se eventualni zaštitni sloj
  Naleme se komponente (ručno) – dosta mukotrpan i pipljiv posao

## Slide 5: Postupci izrade
Novi postupci izrade:
  U osnovi je ista ideja i slični postupci, dakle:
    računalno se izrađuje shema
    razni foto-kemijski, mehanički i ostali procesi (jetkanje itd.)
  Bakar može biti s obje strane pločice, a mogu čak postojati i slojevi unutar pločice
    (puno) kompliciranije topologija i organizacija pločice
  Mogu postojati dodatni zaštitni slojevi
  Komponente se isto strojno postavljaju (SMT tehnologija)
    sve može biti sitnije i na bliže…

## Slide 6: Vrste tiskanih pločica
Jednoslojne, odnosno jednostrane (single-layer, single-sided):
  Vodovi s jedne strane, komponente s druge
  Pločica ima rupe (moraju se precizno bušiti)
  Relativno lagano za lemiti (puno prostora za pogrešku i popravak)
  Stara (prva) tehnologija, super za ručnu izradu malih sklopova
Dvoslojne, odnosno dvostrane (double-layer, double-sided):
  Vodovi s obje strane
  Dvije verzije – s rupama i bez rupa (SMT)
  S rupama vrlo slično jednoslojnima, samo kompaktnije i lakše za organizirati
  SMT puno teže (gotovo nemoguće) za ručnu izradu i lemljenje
  Popravljanje i dijagnostika otežana – potrebni posebni uređaji i alati (gotovo nemoguće samo s običnom lemilicom)

## Slide 7: Vrste tiskanih pločica
Višeslojne (multi-layer):
  Pločica u više slojeva sa slojevima bakra između slojeva izolatora
  Isključivo napredni računalni dizajn i strojna izrada
  Sve može na puno manji prostor i puno gušće, ali…
  Praktički nemoguća dijagnostika i popravak
  Mogućnost javljanja parazitskih kapaciteta zbog blizine i mnoštva vodova itd.
  Potrebno još naprednije računalno modeliranje da bi se to sve dizajniralo kako treba za potrebe osjetljive moderne elektronike