## Slide 1: Analogna elektronika
Eugen Rožić
ZTŠ Rudolf Perešin
(uglavnom pojačala)

## Slide 2: Uvod
Analogna elektronika je ona koja manipulira sa signalima (naponima i strujama) kontinuirane vrijednosti, u smislu da je točna vrijednost signala ono što je važno
  Za razliku od digitalne u kojoj se svi signali svode samo na dvije vrijednosti („0” i „1”)
Postoji nekolicina stvari koje se može napraviti sa analognim signalom (limitirati napon/struju, filtrirati neke frekvencije, …), ali za većinu toga potrebna su pojačala – pojačala su osnovni/centralni/glavni sklopovi analogne elektronike
Pojačala su krovni naziv za skoro bilo kakvu manipulaciju signalom
  Pojačala napona, struje, snage (klasa A, B, …), impedancije, …
  Diferencijalna, push-pull, višestupanjska, operacijska, …
  Niskofrekvencijska, visokofrekvencijska, …

## Slide 3: Osnovni parametri
Svako pojačalo ima ulazni i izlazni otpor, odnosno impedanciju: Zin i Zout
Pojačanje se uglavnom označava sa A i mjeri u decibelima (dB):
  A je omjer izlazne i ulazne vrijednosti nekog parametra, npr:
    Strujno pojačanje: AI = Iout/Iin
    Naponsko pojačanje: AV = Uout/Uin
    Pojačanje snage: AP = Pout/Pin
  Decibel (dB) je logaritamska bezdimenzionalna jedinica
    Definirana je za snagu kao 10 puta logaritam omjera snaga:
    Zbog relacija P = U2/ Z = I2 Z i svojstva logaritma, formula za napon i struju razlikuje se, ali samo za faktor 2
    Pa je npr. pojačanje snage od 100 000 puta u decibelima:
    A pojačanje napona od 1000 puta je u decibelima:

## Slide 4: Amplitudno-frekvencijska karakteristika
Ovisnost amplitude izmjeničnog signala, odnosno pojačanja, o frekvenciji signala
  Ne pojačavaju se signali svih frekvencija jednako, iz različitih (kompliciranih) razloga
    Donja (fd) i gornja (fg) granična frekvencija (-3 dB)
    Širina pojasa (bandwidth) B = fg - fd

## Slide 5: Amplitudno-frekvencijske karakteristike
Različita frekvencijska svojstva pojačala mogu jako puno utjecati na njihovu cijenu i namjenu, npr.:
  Jednoliko pojačanje svih frekvencija u nekom pojasu – važno ako se ne želi „izobličiti” signal koji sadrži sve te frekvencije, npr. audio signali (20 Hz - 20 kHz)
  Posebno široki pojas pojačanja – veliki raspon frekvencija
  Pojačanje posebno visokih ili posebno niskih frekvencija
  Gušenje (ne pojačavanje) nekog dijela spektra

## Slide 6: Tranzistorska pojačala
Aktivne komponente u pojačalima su tranzistori
  Mogu biti bipolarni (TTL) ili unipolarni (u pravilu MOSFET – CMOS)
  Različiti mogući spojevi za različite funkcije (prisjetimo se)
  Primjer: BJT pojačalo u spoju zajedničkog emitera

## Slide 7: Tranzistorska pojačala
Pojačala sa unipolarnim (MOSFET) tranzistorima konstruiraju se na istom principu (E = S, C = D, B = G)
Prednosti (u odnosu na BJT):
  Struja gate-a je nula (upravljanje bez snage, dakle bez utroška energije i zagrijavanja)
  Jednostavnost i brzina izrade (tehnologija)
  Bolje temperaturne karakteristike
Nedostatci (u odnosu na BJT):
  Manja pojačanja
  Manja linearnost pojačanja (nejednolikost u pojačanju malih i velikih signala)

## Slide 8: Tranzistorska pojačala
Moderna pojačala su uglavnom od MOSFET-a (nedostatci se mogu riješiti, a prednosti u tehnologiji izrade su ogromne – puno brže, jeftinije i sitnije ih se može proizvoditi)
Također, sheme „pravih” pojačala su puno kompliciranija i, kao i sva elektronika, baziraju se na puno iskustva i poznatih „trikova”

## Slide 9: Operacijsko pojačalo
Operacijsko pojačalo (op-amp) je „idealno”, izrazito multifunkcionalno, linearno tranzistorsko pojačalo
Koristi se kao zasebna elektronička komponenta za razne namjene u analognim krugovima:
  Mogu se ostvariti pojačala raznih potrebnih karakteristika i namjena (npr. audio i video)
    Zato često nije potrebno izrađivati vlastita pojačala od tranzistora, dovoljno je kupiti operacijska pojačala i ostale pasivne elemente (otpornike, kondenzatore, …)
  Matematičke operacije nad analognim signalima (+, -, *, /, eksponenciranje, logaritmiranje, deriviranje, integriranje, …)
  Komparatori, filteri, regulatori, konverteri, oscilatori, …

## Slide 10: Shema i osnovna svojstva op-ampa
Ima dva ulaza (za signale V1 i V2) i jedan izlaz
  Uz to ima i ulaze za napajanje, pozitivno i negativno, u pravilu simetrično (npr. +/- 12 V)
  Također može imati dodatne ulaze za namještanje nekih otklona (offset), …
„+” ulaz se zove neinvertirajući (non-inverting)
  jer na izlaz ide sa „+” predznakom
„-” ulaz se zove invertirajući (inverting)
  jer na izlaz ide sa „-” predznakom
Izlaz je pojačana razlika ulaznih signala: A ∙ (V2 - V1)
  pri čemu je „A” faktor pojačanja
  pojačanje se uzima kao savršeno linearno (neovisno o jačini signala) i praktički beskončano

## Slide 11: Shema i osnovna svojstva op-ampa
Karakteristike idealnog op-ampa:
  Beskonačno, linearno pojačanje
    Zapravo A ≈ 100 000 = 100 dB
    Maksimalan i minimalan izlaz je određen naponom napajanja (VCC)
  Beskonačan ulazni otpor (zapravo Zin ≈ 1 MΩ)
  Zanemarivo mali izlazni otpor (zapravo Zout ≈ 100 Ω)
  Pomak (offset) jednak nuli (zapravo VIO ≈ 1 mV)
    To znači da ako je nula na ulazu da je 1 mV na izlazu
  Beskonačno širok propusni pojas B
    To znači da u teoriji pojačava signale svih frekvencija
    Zapravo B∙A ≈ 106 - 109
  Beskonačan faktor potiskivanja srednje vrijednosti (CMRR; zapravo ρ ≈ 100 000)
    To znači da apsolutni iznos ulaza nije važan, samo razlika

## Slide 12: Struktura op-ampa
Operacijska pojačala izrađuju se od tranzistora
  Bipolarni su manje osjetljivi na šum; i dalje korišteni za specifične namjene (audio, …)
  MOSFET – uglavnom bolje karakteristike za sve normalne upotrebe
Relativno su komplicirani:
  3 stupnja – diferencijalno pojačalo na ulazu, jako naponsko pojačalo u sredini i push-pull pojačalo snage na izlazu
  Primjer desno – popularno 741 bipolarno pojačalo
    20 BJT tranzistora

## Slide 13: Primjeri upotrebe op-amp-a
Invertirajuće pojačalo:
  Rin ≈ ∞ pa struja ne ulazi u op-amp, a to znači da ista struja „I” ide od ulaza kroz R1 i R2 na izlaz
  Kako nema struje kroz op-amp, „-” i „+” su na istom potencijalu, dakle 0 (uzemljenje)
  Dakle: Vin = I∙R1 (do uzemljenja), Vout = - I∙R2
  Pojačanje: A = Vout / Vin = -R2 / R1
    U potpunosti određeno otpornicima!
Neinvertirajuće pojačalo:
  Ista logika kao gore…
  Vin = V- = I∙R1 , Vout = I∙R2 + I∙R1 = I∙(R1+R2)
  A = (R1+R2)/ R1 = 1 + R2 / R1
Korišten je koncept povratne sprege – više o tome kasnije