## Slide 1: Digitalna elektronika
Eugen Rožić
ZTŠ Rudolf Perešin
(logička vrata i multivibratori)

## Slide 2: Uvod
Digitalna elektronika je ona koja manipulira sa signalima (naponima i strujama) diskretne vrijednosti, u smislu da točna vrijednost signala nije važna nego je samo važno je li „visoka” ili „niska”, što odgovara „logičkoj jedinici” i „logičkoj nuli”
Osnovni princip funkcioniranja je „puštanje” ili „blokiranje” signala na izlazu u ovisnosti o signalima na ulazima u sklopove → tranzistor kao strujom/naponom upravljiva sklopka!

## Slide 3: BJT kao sklopka
Za UBE = 0 struja IB = 0 → tranzistor u zapornom području →
  → IC = 0 → UCE ≈ UCC
Za UBE > Uγ struja IB > 0 → tranzistor u zasićenju →
  → IC >> 0 → UCE ≈ 0
  (RB je potreban da IB ne bi bio prevelik i spalio tranzistor!)

## Slide 4: MOSFET kao sklopka
Za UGS = 0 tranzistor u zapornom području (nema struje) →
  → ID = 0 → UDS ≈ UDD
Za UGS > 0 tranzistor provodi → ID > 0 → UDS ≈ 0 →
  → tranzistor u zasićenju
  (nije potreban RB jer je IG uvijek 0, jer je gate izoliran!)

## Slide 5: Logička vrata
Od tranzistora kao sklopki rade se logička vrata
  Napon bliže niskom (UEE / USS) je logička 0, napon bliže visokom (UCC / UDD) je logički 1
  „Matematika” nad logičkim 0 i 1 (samo dvije moguće vrijednosti) – Booleova algebra
  Logička vrata provode osnovne operacije Booleove algebre (I, ILI, NE, …)
  Digitalna računala se grade od logičkih vrata – digitalna logika
    Ne razmišlja se više o naponima, strujama i tranzistorima nego samo o nulama, jedinicama i Booleovoj algebri za manipuliranje binarnim brojevima
  Osnovni skup operacija – I (AND), ILI (OR) i NE (NOT)
    Od njih se može ostvariti bilo koja druga moguća, zamisliva logička funkcija (potpuni skup)

## Slide 6: Logička vrata
Postoje i drugi potpuni skupovi osnovnih operacija
  Npr. samo NI (NAND) ili samo NILI (NOR)
  Za dokazivanje toga i rad s time koriste se pravila Booleove algebre
  Dovoljno je, dakle, moći efikasno izraditi samo jedno od tih i sve ostalo se može složiti od puno takvih istih…

## Slide 7: TTL tehnologija (logička vrata od BJT)
Transistor-transistor logic – stariji masovno proizvođeni digitalni standard
  Baziran na bipolarnim tranzistorima
  Osnovni sklop je NI (NAND)
    4 tranzistora + poneki otpornik i dioda

## Slide 8: TTL tehnologija (logička vrata od BJT)
BJT su upravljani strujom, a struja se grana i troši energiju – razni problemi:
  Kaskadiranje puno logičkih vrata (1 izlaz na puno ulaza)
  Grijanje (disipacija snage) i trošenje el. energije
  Potrebni detaljni proračuni – rad na točno određenom naponu
  Potrebne su i diode i otpornici itd.
… ali su BRZI i robusni (manje osjetljivi na statički elektricitet i oštećenja)
Koristi se i dan-danas, ali puno manje od MOSFET-baziranog CMOS-a (kasnije)

## Slide 9: CMOS tehnologija (logička vrata od MOSFET)
Complementary MOSFET – moderni digitalni standard
  Baziran na P- i N- MOSFET tranzistorima
  Dolaze u paru (za svaki PMOS, jedan NMOS)
  Optimizirana tehnologija, nevjerojatna minijaturizacija (7nm)
  Osnovni sklop je u pravilu NI (NAND)
    samo 2 para tranzistora i ništa više

## Slide 10: CMOS tehnologija (logička vrata od MOSFET)
MOSFET su upravljani naponom, ne strujom:
  Lagano kaskadiranje puno logičkih vrata
  Mala disipacija snage i potrošnja energije (grijanje)
  Rad na velikom rasponu napona (3 – 15 V)
  Nisu potrebni toliki otpornici, diode i ostalo
Jednostavnije sheme, s manje tranzistora i elemenata
  Samo 2 para tranzistora za NI i NILI (i ništa više)
… ali su sporiji i osjetljiviji (minijaturizacija)
Danas glavna (gotovo isključiva) digitalna tehnologija

## Slide 11: Multivibratori
Elektronički sklopovi sa stanjima u kojima se nalaze (izlaz bez ulaza)
  Pobuda (ulaz) čini da sklop promijeni stanje
  Stanje može biti stabilno – sklop ostaje u tom stanju do nove pobude (ulaza)
  … ili kvazistabilno – sklop sam od sebe promjeni stanje nakon nekog vremena
Logička vrata služe za obradu digitalnih signala (bitova, binarnih brojeva), a multivibratori za ostale osnovne potrebe:
  Spremanje digitalnih informacija (memorija) – bistabili
  Vremensko okidanje – monostabili
  Generiranje pravokutnog signala (clock) – astabili
No i multivibratori se mogu izvoditi pomoću logičkih vrata (uz još ponešto) …
  → Apstrahiranje u digitalnoj logici/elektronici

## Slide 12: Bistabili
Dva stabilna stanja – promjena na ulaz (set / reset)
  „pamti” stanje – memorija za jedan bit („0” ili „1”)
  osnovna građevna jedinica nekih vrsti memorija (SRAM)
Postoje mnoge vrste – SR, D, JK, T, …
  Sve na sličnom principu, SR je osnovni

## Slide 13: Monostabili
Jedno stabilno i jedno kvazistabilno stanje
  Na pobudu prijeđe u kvazistabilno stanje i samo od sebe se vrati u stabilno stanje nakon određenog vremena
  Npr. svjetla u haustorima…

## Slide 14: Astabili
Dva kvazistabilna stanja
  Samo od sebe prelazi iz jednog stanja u drugo nakon određenih vremenskih perioda (RC spojevi - τ)
  Npr. „žmigavci” u automobilima