## Slide 1: Principi povratne sprege
Eugen Rožić
ZTŠ Rudolf Perešin
osnove teorije i primjeri primjene

## Slide 2: Uvod
Elementi i prikaz sustava obrade signala (najopćenitije moguće)
  Ulazi (jedan ili više) i izlazi (jedan ili više) za svaki element
  Elementi – „crne kutije” koje obrađuju ulaze i pretvaraju ih u izlaze (funkcija)
Primjeri takvih sustava:
  Analogna elektronika
    Pojačavanje i oblikovanje signala na bilo koji potreban način (sjetite se op-ampova)
  Digitalna elektronika
    Sklopovi sa stanjima (memorija, multivibratori općenito…)
  Sustavi automatskog upravljanja
    Signali koji pokreću nešto preko motora itd. (servomehanizmi)
Glavna podjela: otvoreni i zatvoreni sustavi

## Slide 3: Sustavi otvorene petlje (open-loop)
Izlaz se dobiva direktno iz ulaza, dakle NE UTJEČE na konačni rezultat / efekt
Na primjer:
  Elektroničko pojačanje ulaznog analognog signala
  Grijač koji stalno radi na zadanoj temperaturi
  Voltmetar
Nedostatci i problemi:
  Rezultat / efekt je nepoznat sustavu koji ga proizvodi → ne može se prilagoditi!
  Sustavi su osjetljivi na mnoge parametre, neki od kojih se ne mogu uzeti u obzir ili nisu bili poznati ili osviješteni prilikom dizajna:
    Parametri ulaznih signala - frekvencija, amplituda, šumovi, …
    Vanjski parametri - temperatura i ostale atmosferske prilike, EM zračenja, vibracije, …

## Slide 4: Sustavi zatvorene petlje (closed-loop)
Izlaz sustava dovodi se nazad na ulaz (feedback loop)
  Sustav se može prilagoditi efektu koji stvara…
Na primjer:
  Pojačalo može ostvariti točno zadano pojačanje (sjetite se op-ampova)
  Grijač može mjeriti temperaturu pa grijati jače ili slabije (termostat)
Uz očite funkcionalne prednosti (za neku konkretnu namjenu), principima povratne veze moguće je poboljšati svojstva i/ili stvoriti sasvim drugačija ili nova ponašanja i funkcije nekih elemenata (npr. op-amp)

## Slide 5: Sustavi zatvorene petlje (closed-loop)
„K” u načelu može biti bilo koja funkcija, ali tipično je samo zbrajanje ili oduzimanje…
  U slučaju običnih signala istog tipa na ulazu i izlazu (npr. kod pojačala) …
Faktor povratne veze:
  Tri režima: F > 1 , 0 < F < 1 i F ≤ 0

## Slide 6: Pozitivna povratna veza
Izlaz se zbraja sa ulazom:
  Veće pojačanje dok god je , odnosno (dakle mora biti JAKO mali)
  Za sustav je nestabilan (beskonačno pojačanje, negativno nema smisla…)
Općenito pozitivna povratna veza vodi u vrlo loše rezultate (ime vara)
  Nestabilnost i raspad/slom/kvar sustava
U elektronici se koristi za izradu oscilatora
  Nakon pobude isključi se ulaz → beskonačno pojačanje ulaza koji je 0 → samooscilacije
    Izvori sinusnih i nesinusnih signala točno određene frekvencije
  zove se Barkhausenov kriterij

## Slide 7: Negativna povratna veza
Izlaz se oduzima od ulaza:
  , za proizvoljni i
  Manje pojačanje, ali je uvijek stabilna
Zašto bi željeli smanjiti pojačanje??
  Stabilizacija pojačanja s obzirom na promjene parametara komponenata
    Aktivne komponente posebno osjetljive na temperaturu, starenje, frekvencije i amplitude, …
  Mijenjanje otpora, propusnog pojasa i drugih osobina pojačala (bliže idealnom)
  Smanjenje šuma/smetnji u signalu itd.
Općenito u sustavima negativna povratna veza omogućuje dostizanje stabilnog stanja
  Mjeri se postignuto stanje i uspoređuje sa željenim, razlika utječe na ulaz (+ ili -)
  Na primjer grijač s termostatom...

## Slide 8: Negativna povratna veza u elektronici
Naponsko-serijska (izlaz: napon, ulaz: razlika napona)
  Primjer: neinvertirajuće pojačalo
    Pojačanje u potpunosti određeno otpornicima!
    Povećanje ulaznog otpora (serija)
    Smanjenje izlaznog otpora (paralela)

## Slide 9: Negativna povratna veza u elektronici
Naponsko-paralelna (izlaz: napon, ulaz: razlika struja)
  Primjer: invertirajuće pojačalo
    Pojačanje u potpunosti određeno otpornicima!
    Smanjenje ulaznog otpora (paralela)
    Smanjenje izlaznog otpora (paralela)

## Slide 10: Negativna povratna veza u elektronici
Strujno-serijska (izlaz: struja, ulaz: razlika napona)
  Primjer: strujno pojačalo
    Pojačanje u potpunosti određeno otpornicima!
    Povećanje ulaznog otpora (serija)
    Povećanje izlaznog otpora (serija)

## Slide 11: Negativna povratna veza u elektronici
Strujno-paralelna (izlaz: struja, ulaz: razlika struja)
  Primjer: strujno pojačalo
    Pojačanje u potpunosti određeno otpornicima!
    Smanjenje ulaznog otpora (paralela)
    Povećanje izlaznog otpora (serija)

## Slide 12: Servomehanizmi (u zrakoplovu)
Definicija:
  Električni kontrolni sustav za automatski mehanizam koji proizvodi pokret/silu koristeći ulazni signal male snage (elektromotor ili hidraulični sustav)
U zrakoplovu potrebno za svaki pomični dio kojime se upravlja iz kokpita, autopilot, …
  Svugdje gdje se mora osigurati da je konačno stanje ono koje je traženo/željeno/naređeno
Potrebni su senzori položaja/stanja da budu izvori povratne veze
  Indikatori – ručno podešavanje (staro)
  Analogni sustavi – direktan utjecaj (napona/struje)
  Digitalni sustavi – pretvaranje informacije senzora u bitove pa računalna obrada…
Različite vrste…

## Slide 13: Vrste senzora za servomehanizme
Differencijalni transformatori (transduktori)
  Pretvaraju položaj (linearni ili rotacijski) u signal za povratnu vezu
  Jako pouzdani i robusni, i danas se koriste
E-I Induktivni transmiteri
  Sličan princip, stariji instrumenti…
Kapacitativni transmiteri
  Senzor za položaj baziran na promjeni kapaciteta
    „Visina” tekućine između elektroda (npr. gorivo)
    Udaljenost između elektroda (pritisak) itd.

## Slide 14: Vrste senzora za servomehanizme
Synchro sustavi (DC Selsyn, AC Autosyn, AC Magnesyn, …)
  Prikazivanje informacije na daljinu – direktno prenošenje
    Pokazivači i analogni sustavi (uglavnom stariji zrakoplovi)